|  | 中华人民共和国国家标准 地面水环境质量标准 UDC 624.7(083.75) GB 3838-88 代替GB 3838-83 Enironmental quality standard for surface water 为贯彻执行中华人民共和国《环境保护法（试行）》和《水污染防治法》，控制水污染，保护水资源，特制订本标准。 本标准适用于中华人民共和国领域内江、河、湖泊、水库等具有使用功能的地面水水域。 1.水域功能分类 依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类： Ⅰ类 主要适用于源头水、国家自然保护区。 Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。 Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。 Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。 Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 同一水域兼有多类功能的，依最高功能划分类别。有季节性功能的，可分季划分类别。 表1 地面水环境质量标准 mg/l 序号 分类 标准值 参数 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 基本要求 所有水体不应有非自然原因所导致的下述物质； a. 凡能沉淀而形成令人厌恶的沉积物； b. 漂浮物，诸如碎片、浮渣、油类或其他的一些引起感官不快的物质； c. 以产生令人厌恶的色、臭、味或浑浊度的； d. 对人类、动物或植物有损害、毒性或不良生理反应的； e. 易滋生令人厌恶的水生生物的 1 水温 ℃ 人为造成的环境水温变化应限制在： 夏季周平均最大温升≤1 冬季周平均最大温降≤2 2 pH 6.5～8.5 6～9 3 硫酸盐* (以SO4-2计) ≤ 250以下 250 250 250 250 4 氯化物* (以C1-计) ≤ 250以下 250 250 250 250 5 溶解性铁* ≤ 0.3以下 0.3 0.5 0.5 1.0 6 总锰* ≤ 0.1以下 0.1 0.1 0.5 1.0 7 总铜* ≤ 0.01以下 1.0 (渔0.01) 1.0 (渔0.01) 1.0 1.0 8 总锌* ≤ 0.05 1.0 (渔0.1) 1.0 (渔0.1) 2.0 2.0 9 硝酸盐(以N计) ≤ 10以下 10 20 20 25 10 亚硝酸盐(以N计) ≤ 0.06 0.1 0.15 1.0 1.0 11 非离子氨 ≤ 0.02 0.02 0.02 0.2 0.2 12 凯氏氮 ≤ 0.5 0.5 1 2 0.2 13 总磷(以P计) ≤ 0.02 0.1 (湖库0.025) 0.1 (湖库0.025) 0.2 0.2 14 高锰酸盐指数 ≤ 2 4 6 8 10 15 溶解氧 ≥ 饱和率90% 6 5 3 2 16 化学需氧量(CODcr) ≤ 15以下 15以下 15 20 25 17 生化需氧量(BOD5) ≤ 3以下 3 4 6 10 18 氟化物(以F-计) ≤ 1.0以下 1.0 1.0 1.5 1.5 19 硒(四价) ≤ 0.01以下 0.01 0.01 0.02 0.02 20 总砷 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 21 总汞** ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001 22 总镉*** ≤ 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01 23 铬(六价) ≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1 24 总铅** ≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1 25 总氰化物 ≤ 0.005 0.05 (渔0.05) 0.2 (渔0.05) 0.2 0.2 26 挥发酚** ≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1 27 石油类**(石油醚萃取) ≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0 28 阴离子表面活性剂 ≤ 0.2以下 0.2 0.2 0.3 0.3 29 总大肠菌群***(个/L) ≤ 10000 30 苯并(a)芘***(μg/L) ≤ 0.0025 0.0025 0.0025 * 允许根据地方水域背景值特征做适当调整的项目。 ** 规定分析检测方法的最低检出限，达不到基准要求。 *** 试行标准 2.水质要求 本标准规定不同功能水域执行不同标准值，地面水五类水域的水质要求按表1。 2.1 不得用瞬时一次监测值使用本标准。 2.2 标准值单项超标，即表明使用功能不能保证。危害程度应参考背景值及水生生物调查数据，硬度修正方程及有关基准资料综合评价。 3.标准的实施 3.1 本标准由各环境保护部门及水资源保护部门负责监督与实施。 3.2 各地环境保护部门会同城建、水利、卫生、农业等有关部门，根据流域或水系整体规划，结合水域使用要求，将所辖水域划分功能类别，报省、自治区、直辖市人民政府批准后，按相应的标准值管理。 3.3 划分各水域功能，一般不得低于现状功能。需要降低现状功能时，应做技术经济论证。并报上级主管部门批准。 3.4 排污口所在水域形成的混合区，不得影响鱼类回游通道及邻近功能区水质。 3.5 渔业水域，由各级渔业行政部门按 TJ 35-79 《渔业水质标准》监督管理；生活饮用水取水点，由各级卫生防疫部门按 GB 5749-85《饮用水卫生标准》监督管理；放射性指标执行国家 GB 8703-88《辐射防护规定》。 3.6 本标准项目不能满足地方环境保护要求时，省、自治区、直辖市人民政府可以制定地方补充标准，并报国务院环境保护部门备案。 4.水质监测 4.1 监测取样点，应布设于各功能区代表位置。 4.2 本标准各参数的检测分析方法按表2。 表2 地面水环境质量标准选配分析方法 序号 参数 测定方法 检测范围mg/L 注释 分析方法来源 1 水温 2 pH值 玻璃电极法 GB6920－86 3 硫酸盐 硫酸钡重量法 10以上 结果以SO42-计 GB5750－85 铬酸钠比色法 5～200 硫酸钡比浊法 1～40 4 氯化物 硝酸银容量法* 10以上 结果以CI-计 GB5750－85 硝酸汞容量法* 可测至10以下 5 总铁 二氮杂菲比色法* 检出下限0.05 测得为水体中溶解态、胶体态、悬浮颗粒以及生物体中的总铁量 GB5750－85 原子吸收分光光度法* 检出下限0.3 6 总锰 过硫酸铵比色法* 检出下限0.05 原子吸收分光光度法 检出下限0.1 7 总铜 原子吸收分光光度法 直接法 0.05～5 未过滤的样品经消解后测得的总铜量，包括溶解的和悬浮的 GB7475－87 螯合萃取法 0.001～0.05 二乙基二硫代氨基甲酸钠(铜试剂)分光光度法 检出下限0.003 (3cm比色皿) 0.02～0.70 (1cm比色皿) GB7474-87 2.9－二甲基－1，10－二氮杂菲(新铜试剂)分光光度法 0.006～3 GB7473－87 8 总锌 双硫腙分光光度法 0.005～0.05 经消化处理后测得的水样中总锌量 GB7472－87 原子吸收分光光度法 0.05～1 GB7475－87 9 硝酸盐 酚二磺酸分光光度法 0.02～1 硝酸盐含量过高时应稀释后测定结果以氮(N)计 GB7480－87 10 亚硝酸盐 分子吸收分光光度法 0.003～0.20 采样后应尽快分析。结果以氮(N)计 GB7493－87 11 非离子氨 (NH3) 纳氏试剂比色法 0.05～2(分光光度法) 0.20～2(目视法) 测得结果是以氮(N)计的氨氮浓度，然后再根据附表，换算为非离子氨浓度 GB7479－87 水杨酸分光光度法 0.01～1 GB7481－87 12 凯氏氮* 0.05～2(分光光度法) 0.20～2(目视法) 前处理后用纳氏比色法，测得为氨氮与有机氮之总和，结果以氮(N)计 13 总磷 钼蓝比色法* 0.025～0.6 结果为未过滤水样经消化处理后测得的溶解的和悬浮的总磷量(以P计) 14 高锰酸 盐指数 酸性高锰酸钾法* 0.05～4.5 碱性高锰酸钾法* 0.05～4.5 15 溶解氧 碘量法 0.2～20 碘 量法测定溶解氧有各种修正法，测定时应根据干扰情况具体选用 GB7489－87 16 化学需氧量 (BODcr) 重铬酸盐法* 10～800 17 生化需氧量 (BOD5) 稀释与接种法 3以上 GB7488－87 18 氟化物 氟试剂比色法 0.05～1.8 结果以F-计 GB7482－87 茜素磺酸锆目视比色法 0.05～2.5 离子选择电极法 0.05～1900 GB7484－87 19 硒(四价) 二氨基联苯胺比色法 检出下限0.01 GB5750－85 荧光分光光度法 检出下限0.001 20 总砷 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 0.007～0.5 测得为单体形态、无机或有机物中元素砷的总量 GB7485－87 21 总汞 冷原子吸收分光光度法 高锰酸钾－过硫酸钾消解法 检出下限0.0001 (最佳条件0.00005) 包括无机或有机结合的，可溶的和悬浮的全部汞 GB7468－87 溴酸钾 －溴化钾消解法 高锰酸钾－过硫酸钾消解法－双硫腙比色法 0.002～0.04 GB7469－87 22 总镉 原子吸收分光光度法 (螯合萃取法) 0.001～0.05 经酸硝解处理后，测得水样中的总镉量 GB7475－87 双硫腙分光光度法 0.001～0.05 23 铬(六价) 二苯碳酰二肼分光光度法 0.004～1.0 GB7471－87 24 总铅 原子吸收分光光度法 直接法 0.2～10 经酸硝解处理后，测得水样中的总铅量 GB7475－87 螯合萃取法 0.01～0.2 双硫腙分光光度法 0.01～0.30 GB7470－87 25 总氰化物 异烟酸－吡啶啉酮比色法 0.004～0.25 包括全部简单氰化物和绝大部分络合氰化物，不包括钴氰 络合物 GB7486－87 吡啶－巴比妥酸比色法 0.002～0.45 26 挥发酚 蒸馏后4－氨基安替比林分光光度法(氯仿萃取法) 0.002～6 GB7490－87 27 石油类 紫外分光光度法* 0.005～50 28 阴离子表 面活性剂 亚甲基蓝分光光度法 0.05～2.0 本法测得为亚甲基蓝活性物质(MBAS)，结果以LAS计 GB7494－87 29 总大肠菌群 多管发酵法 GB5750－85 滤膜法 30 苯并(a)芘 纸层析 － 荧光分光光度法 2.5μg/L GB5750－85 * 暂时采用环境监测分析方法(1983年版)，待方法标准发布后执行国家标准。 附加说明： 本标准由国家环境保护局规划标准处提出。 本标准由中国环境科学研究院组织制订。 本标准由国家环境保护局负责解释。 国家环境保护局1988-04-05批准，1988-06-01实施。 |  |
| --- | --- | --- |